## Slide 1
化学品基础知识介绍

## Slide 2: 目录
化学品的分类
化学品的危险性
化学品的使用、贮存、急救处理
MSDS介绍
有毒化学品案例

## Slide 3: 什么是危险化学品？
危险化学品，是指具有
毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，
对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品
和其他化学品。

## Slide 4: 化学品的分类
爆炸物
易燃气体
易燃气溶胶
氧化性气体
压力下气体
易燃液体
易燃固体
自反应物质或混合物
自燃液体
自燃固体
自燃物质和混合物
遇水放出易燃气体的物质或混合物
氧化性液体
氧化性固体
有机过氧化物
金属腐蚀剂
引自：《GB13690-2009化学品分类和危险性的公示通则》

## Slide 5: 化学危险品的十大类别
1、爆炸物品
特点：爆炸传导速度快，爆炸反应时间短，爆炸压力大。
如： TNT(梯恩梯）、RDX（黑索今）
TNT
RDX

## Slide 6: 化学危险品的十大类别
2、氧化剂
在不同条件下，遇到酸、碱、强热或受潮，经受摩擦、撞击或与易燃物、有机物、还原剂等接触，即能分解并放出氧气而引起燃烧和爆炸。按性质分为：
一级无机氧化剂 过氧化钠
二级无机氧化剂 红矾钠
一级有机氧化剂 过氧化苯甲酰
二级有机氧化剂 过氧乙酸
过氧化苯甲酰
红矾钠
过氧乙酸
过氧化钠

## Slide 7
3、压缩气体和液化气体
按性质分为： 剧毒气体 液氯
易燃气体 甲烷
助燃气体 氧
不燃气体 氟利昂
4、自燃物品
与空气接触能发生猛烈的氧化作用，或由于本身发生化学变化所产生的热量积聚不散，而引起自燃。
一级自燃品 黄磷
二级自燃品 油布
34℃即自行燃烧
化学危险品的十大类别

## Slide 8: 化学危险品的十大类别
5、遇水燃烧物品
遇水分解并产生易燃气体，同时放出热量而引起燃烧和爆炸。
      一级遇水燃烧物品 金属钠
      二级遇水燃烧物品 保险粉
6、易燃液体
极易挥发成气体，遇明火即燃烧。
  一级易燃液体 闪点<28 ℃ 汽油、乙醚
  二级易燃液体 闪点28 ℃ ～45 ℃ 煤油、松节油

## Slide 9: 化学危险品的十大类别
7、易燃固体
着火点低，受热、遇火星、撞击、摩擦或与氧化剂、空气接触能引起剧烈的燃烧爆炸，有时会放出有毒气体或剧毒气体。
一级：赤磷
二级：硫磺
8、毒害物品
口服、呼吸道吸入、皮肤接触、少量侵入人体或动物体内都能引起中毒或死亡。凡口服或皮肤接触后LD50<50mg/kg，称为剧毒品。
  无机剧毒品 氰化钾
  有机剧毒品 硫酸二甲酯、氟乙酸
  无机有毒品 四氧化三铅（红丹）
  有机有毒品 三氯甲烷

## Slide 10: 化学危险品的十大类别
9、腐蚀物品
使人体、木材、纤维、金属等物品受到腐蚀而遭破坏，甚至引起燃烧和爆炸。
一级无机酸性腐蚀品 硫酸
一级有机酸性腐蚀品 甲酸、三氟乙酸
二级无机酸性腐蚀品 盐酸
二级有机酸性腐蚀品 冰醋酸
无机碱性腐蚀品 氢氧化钠（烧碱）
有机碱性腐蚀品 甲醇钠、氢氧化四甲基铵、乙二胺
其它无机腐蚀品 次氯酸钙
其它有机腐蚀品 甲醛水溶液
甲酸

## Slide 11: 化学危险品的十大类别
10、放射性物品
能放射出一种或几种穿透力很强，人们感觉器官不能察觉到的放射线。
      夜光粉镭、独居石、钴－60、硝酸钍

## Slide 12: 化学品危险性分级
级别 |  | 健康危害
4 | 剧毒 | 短期接触后可能引起死亡或严重伤害的化学品
3 | 高毒 | 短期接触后能引起严重的暂时性或永久性伤害和有致癌性化学品
2 | 中毒 | 短期接触或高浓度接触，可引起暂时性的伤害和长期接触可导致较为严重伤害的化学品
1 | 低毒 | 短期接触，可引起刺激，但不造成永久伤害和长期接触能造成不良影响的化学品
0 | 无毒 | 长期接触基本上不造成危害的化学品

## Slide 13: 化学危险品标志

## Slide 14: 化学危险品标志

## Slide 15: 化学品使用注意事项
作业场所要有防护措施，如通风、屏蔽等。
使用者具有化学品安全方面的知识，接受过培训。
看懂安全标签和安全技术说明书的内容，了解接触的化学品的特性，选择适当的个体防护用品，掌握事故应急方法和操作注意事项。
使用易燃化学品时控制好火源。
检查防护用品和其它安全装置的完好性。
确保应急装备处于完好、可使用状态。

## Slide 16: 化学品的贮存
隔离贮存
隔开贮存
分离贮存

## Slide 17: 化学品的贮存
遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。
受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的化学危险品应贮存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。
爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须单独隔离限量贮存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。

## Slide 18
压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。
易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。
有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。
腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。
引自：《GB15603-1995常用化学危险品贮存通则》
化学品的贮存

## Slide 19: 急性化学中毒现场急救处理
原则：
时间性：第一时间的信息和反应，要求反应迅速
效率性：快速反应队伍、技术支持
协同性：部门合作、人员合作
安全性：受灾和救灾人员
合法性：非常时期特殊措施的合法性
科学性：措施的科学性
程序性：优先次序
适度性：减少破坏和损失，减少盲目性，最大限度减少伤亡和资源浪费

## Slide 20: 急性化学中毒现场急救处理
吸入中毒者，应迅速脱离现场，向上风转移。
化学毒物沾染皮肤时，脱去污染衣物，用流动水冲洗，面部受到污染时，尤其注意眼部的冲洗。
由口误食化学品毒物者，进行催吐、洗胃、导泻。
呼吸心跳停止者，进行心肺复苏，口对口人工呼吸，心脏胸外按压术。
对不明毒物中毒时，要保留呕吐物、尿样及毒物样品，以便检测。

## Slide 21: MSDS 介绍
MSDS：物质安全技术说明书
CSDS：chemical safety data sheet 化学品安全技术说明书
化学品安全技术说明书（SDS）为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息。并能提供有关化学品的基础知识、防护措施和应急行动等方面的材料。
SDS是化学品生产供应企业向用户提供基本危害信息的工具

## Slide 22: MSDS 介绍
安全技术说明书的内容，从该化学品的制作之日算起，每五年更新一次，若发现新的危害性，在有关信息发布后的半年内，生产企业必须对安全技术说明书的内容进行修订。
安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印，在交付商品时提供给用户，作为为用户的一种服务随商品在市场上流通。
化学品的用户在接收使用化学品时，要认真阅读技术说明书，了解和掌握化学品的危险性，并根据使用的情形制订安全操作规程，选用合适的防护器具，培训作业人员。

## Slide 23: MSDS包含内容
化学品安全技术说明书包括十六部分内容：
1、化学品及企业标识
主要标明化学品名称、生产企业名称、地址、邮编、电话、应急电话、传真和电子邮件地址等信息。
2、成分/组成信息
标明该化学品是纯化学品还是混合物。纯化学品，应给出其化学品名称或商品名和通用名。混合物，应给出危害性组分的浓度或浓度范围。
3、危险性概述
简要概述本化学品最重要的危害和效应，主要包括：
危害类别、侵入途径、健康危害、环境危害、燃爆危险等信息。

## Slide 24
4、急救措施
指作业人员意外的受到伤害时，所需采取的现场自救或互救的简要处理方法，包括： 眼睛接触、皮肤接触、吸入、食入的急救措施。
5、消防措施
主要表示化学品的物理和化学特殊危险性，适合灭火介质，不合适的灭火介质以及消防人员个体防护等方面的信息，包括： 危险特性、灭火介质和方法，灭火注意事项等。
6、泄漏应急处理
指化学品泄露后现场可采用的简单有效的应急措施、注意事项和消除方法，包括： 应急行动、应急人员防护、环保措施、消除方法等内容。
7、操作处置与储存
主要是指化学品操作处置和安全储存方面的信息资料，包括： 操作处置作业中的安全注意事项、安全储存条件和注意事项。
MSDS包含内容

## Slide 25: MSDS包含内容
8、接触控制/个体防护
在生产、操作处置、搬运和使用化学品的作业过程中，为保护作业人员免受化学品危害而采取的防护方法和手段。包括： 最高容许浓度、工程控制、呼吸系统防护、眼睛防护、身体防护、手防护、其他防护要求。
9、理化特性
主要描述化学品的外观及理化性质等方面的信息，包括： 外观与性状、ph值、沸点、熔点、相对密度（水=1）、相对蒸气密度（空气=1）、饱和蒸气压、燃烧热、临界温度、临界压力、辛醇/水分配系数、闪点、引燃温度、爆炸极限、溶解性、主要用途和其他一些特殊理化性质。
10、稳定性和反应性
主要叙述化学品的稳定性和反应活性方面的信息，包括：稳定性、禁配物、应避免接触的条件、聚合危害、分解产物。

## Slide 26
11、毒理学资料
提供化学品的毒理学信息，包括： 不同接触方式的急性毒性（LD50、LD50）、刺激性、致敏性、亚急性和慢性毒性，致突变性、致畸性、致癌性等。
12、生态学资料
主要陈述化学品的环境生态效应、行为和转归，包括：生物效应（如LD50、LD50）、生物降解性、生物富集、环境迁移及其他有害的环境影响等。
13、废弃处置
是指对被化学品污染的包装和无使用价值的化学品的安全处理方法，包括废弃处置方法和注意事项。
MSDS包含内容

## Slide 27
14、运输信息
主要是指国内、国际化学品包装、运输的要求及运输规定的分类和编号，包括： 危险货物编号、包装类别、包装标志、包装方法、UN编号及运输注意事项等。
15、法规信息
主要是化学品管理方面的法律条款和标准。
16、其他信息
主要提供其他对安全有重要意义的信息，包括：
参考文献、填表时间、填表部门、数据审核单位等。
引自：《GB16483-2000化学品安全技术说明书编写规定》
MSDS包含内容

## Slide 28: 化学品相关法律法规
GB13690-2009化学品分类和危险性的公示通则
GB15258-2009化学品安全标签编写规定
GB15603-1995常用化学危险品贮存通则
GB16483-2000化学品安全技术说明书编写规定
GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识
工作场所安全使用化学品规定
国家环境保护总局关于加强化学危险物品管理的通知
化学品危害预防与控制的基本原则
危险化学品安全管理条例
危险化学品环境管理登记办法（试行）
危险化学品名录（2002版）
危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)

## Slide 29: 屡屡现身投毒事件的毒物－毒鼠强
国家禁药毒鼠强又名“三步倒”，毒性剧烈，对人的致死剂量为6至12毫克，剂量大者可于数分钟内因呼吸麻痹而死亡。 毒鼠强，又名没命鼠、四二四、一扫光、三步倒，化学名为四亚甲基二砜四氨。英文名Tetremthylene Disulfotetramine,简称Tetramine。毒鼠强为白色轻质粉末，无味，食后可经消化道，呼吸道吸收而引起中毒；其毒性剧烈。毒鼠强系神经毒性灭鼠剂，具有强烈的脑干刺激作用，强烈的致惊厥作用。进入机体主要作用于神经系统，消化系统和循环系统。临床表现为强直性，阵发性抽搐，伴神志丧失，口吐白沫，全身紫绀，类似癫痫发作持续状态，并可伴有精神症状。中毒者可因剧烈的强直性惊厥导致呼吸衰竭而死。

## Slide 30: 鱼目混珠的毒盐－亚硝酸盐
白色或微黄色斜方晶体,易溶于水和液氨中,微溶于甲醇、乙醇、乙醚,吸湿性强,用于织物染色的媒染剂；丝绸、亚麻的漂白剂,金属热处理剂；钢材缓蚀剂；氰化物中毒的解毒剂,实验室分析试剂,在肉类制品加工中用作发色剂、防微生物剂，防腐剂。密度2.168g/cm3，熔点271℃，于320℃分解。吸湿，易溶于水，水溶液稳定，表现碱性反应，可从空气中吸收氧气，并形成硝酸钠。亚硝酸钠有毒，并且是致癌物质。 亚硝酸钠是一种工业盐，虽然和食盐氯化钠很像，但有毒，不能食用。亚硝酸钠有较强毒性，人食用0.2克到0.5克就可能出现中毒症状，如果一次性误食3 克，就可能造成死亡。亚硝酸钠中毒的特征表现为紫绀，症状体征有头痛、头晕、乏力、胸闷、气短、心悸、恶心、呕吐、腹痛、腹泻，口唇、指甲及全身皮肤、黏膜紫绀等，甚至抽搐、昏迷，严重时还会危及生命。

## Slide 31: 夺命假酒中的真正元凶－甲醇
化学式为CH3OH。最早从木材干馏得到故又称木醇或木精。甲醇是无色有酒精气味易挥发的液体。熔点-93.9℃、沸点64.7℃、密度0.7914克/厘米3（20℃）、能溶于水和许多有机溶剂。工业酒精中大约含有4%的甲醇，被不法分子当作食用酒精制作假酒，而被人饮用后，就会产生甲醇中毒。甲醇的致命剂量大约是70毫升。
甲醇有较强的毒性，对人体的神经系统和血液系统影响最大，它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应，甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。甲醇摄入量超过4克就会出现中毒反应，误服一小杯超过10克就能造成双目失明，饮入量大造成死亡。致死量为30毫升以上，甲醇在体内不易排出, 会发生蓄积，在体内氧化生成甲醛和甲酸也都有毒性。在甲醇生产工厂，我国有关部门规定，空气中允许甲醇浓度为5mg/m3，在有甲醇气的现场工作须戴防毒面具，废水要处理后才能排放，允许含量小于200mg／L.

## Slide 32: 霉变食物中的祸首－黄曲酶毒素
黄曲霉毒素（AFT）是一类化学结构类似的化合物，均为二氢呋喃香豆素的衍生物。黄曲霉毒素是主要由黄曲霉 (aspergillus flavus) 寄生曲霉 (a.parasiticus) 产生的次生代谢产物，在湿热地区食品和饲料中出现黄曲霉毒素的机率最高。B1是最危险的致癌物。
1993年黄曲霉毒素被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构划定为1类致癌物,是一种毒性极强的剧毒物质.黄曲霉毒素的危害性在于对人及动物肝脏组织有破坏作用,严重时,可导致肝癌甚至死亡.在天然污染的食品中以黄曲霉毒素B1最为多见,其毒性和致癌性也最强。

## Slide 33: 多发事故的重大危险源－氯气
在通常情况下：氯气是黄绿色的气体、氯气有毒、并有刺激性气味、密度比空气大、熔沸点较低、能溶于水易溶于有机溶剂、压强为101kPa、温度为-34.6℃时易液化。如果将温度继续冷却到-101℃时，液氯变成固态氯。1体积水在常温下可溶解2体积氯气．易液化． 氯气吸入后与粘膜和呼吸道的水作用形成氯化氢和新生态氧。氯化氢可使上呼吸道粘膜炎性水肿、充血和坏死; 常可致深部呼吸道病变,使细支气管及肺泡受损,发生细支气管炎、肺炎及中毒性肺水肿。还可刺激迷走神经引起反射性的心跳停止。
肺水肿

## Slide 34: 高毒性的工业品－光气
“光成气”的简称，又称氧氯化碳、碳酰氯、氯代甲酰氯 、carbonyl chloride 。无色或略带黄色气体当浓缩时，具有强烈刺激性气味或窒息性气味。稳定，剧毒，不可燃。 熔点：-127.84℃，沸点：7.48℃（8.2℃），微溶于水并逐渐水解，溶于芳烃、苯、四氯化碳、氯仿、乙酸等多数有机溶剂。 暂时性毒剂。吸入中毒的半致剂量LD50为3200mg·min/m3，半失能剂量1600mg·min/m3。吸入后，经几小时的潜伏期出现症状，表现为呼吸困难、胸部压痛、血压下降，严重时昏迷以至死亡。

## Slide 35: 重金属中毒
蛋白质遇到铜~钡等重金属离子时会变性，而且这种变性是不能复性的。蛋白质是生物活性物质，一旦变性就会失去它原来的三级结构或四级结构，失去原来的功能，而人体内的各种功能可以说就是蛋白质在起主导作用的，任何一个部位的任何一个反应都与蛋白质有关，所以重金属离子就会使人中毒 。 由于该反应是不可逆的，所以一旦重金属中毒要生蛋清或牛奶这些含大量蛋白质的物质来结合重金属离子，而使重金属离子尽量少的与人体的功能蛋白结合。

## Slide 36: 汞中毒和水俣病
汞(mercury，Hg)，又称水银，在各种金属中，汞的熔点是最低的，只有-38.87℃，也是唯一在常温下呈液态并易流动的金属。比重13.595，蒸气比重6.9。
汞中毒（急性）多见于短期内吸入大量汞蒸汽,引起发热、肺炎和呼吸困难、肾功能衰竭、接触性皮炎.

## Slide 37
“俣”，日文原作“俣”字。《名义抄》音“疑辅反”、《汉语大字典》释为“‘俣’的新字形”，日语训读“また”。 “水俣症” ：由于工厂排放废水，使有机水银经过海生物分级浓缩，最后使人体累积至一定程度而发病。受害的主要器官为大脑皮质，主要症状有隧道视野、运动失调震颤、语言障碍等。”
水俣病实际为有机汞的中毒。患者手足协调失常，甚至步行困难、运动障碍、弱智、听力及言语障碍、肢端麻木、感觉障碍、视野缩小；重者例如神经错乱、思觉失调、痉挛，最后死亡。发病起三个月内约有半数重症者死亡，怀孕妇女亦会将这种汞中毒带给胎中幼儿，令幼儿天生弱智。
为什么甲基汞会中毒？
汞中毒和水俣病

## Slide 38: 有毒的重要化肥原料－氨气
氨气极易溶于水，溶解度1：700
氨气吸入人体，少部分为二氧化碳所中和，余下的进入血液，主要与血红蛋白结合，破坏血液运氧功能。 短期内吸入大量氨气后会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、呼吸困难、头晕、呕吐、乏力等。若吸入的氨气过多，导致血液中氨浓度过高，就会通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏的停搏和呼吸停止，危及生命。
看病为省钱轻信小诊所 少女四颗好牙全被钻坏

## Slide 39: 室内空气的重要污染源－甲醛
蚁醛（formaldehyde）Formalin; Methanal HCHO。一种无色，有强烈刺激型气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态，通常以水溶液形式出现。35～40％的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛是原浆毒物，能与蛋白质结合。吸入高浓度甲醛后，会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛，也可发生支气管哮喘。皮肤直接接触甲醛，可引起皮炎、色斑、坏死。经常吸入少量甲醛，能引起慢性中毒，出现粘膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎、指甲角化和脆弱、甲床指端疼痛等。全身症状有头痛、乏力、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻以及植物神经紊乱等。

## Slide 40: 主要大气污染源－二氧化硫
亚硫酸酐, sulphur dioxide，常温下为无色,熔点-72.4 ℃, 沸点-10 ℃。不燃，有毒，具强刺激性，对大气可造成严重污染。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。

## Slide 41: 恶臭的污染废气－硫化氢
H2S，无色有刺激性气味的气体，溶于水、乙醇。溶于水称为氢硫酸（硫化氢未跟水反应），强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用 。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 10毫克/立方米
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 0.01毫克/立方米(一次值)
中国(GB14554-93) 恶臭污染物厂界标准(毫克/立方米)
一级0.03；二级0.06～0.10；三级0.32～0.60

## Slide 42: “鬼剃头”的元凶－铊中毒
一种金属元素，符号TI，白色，质柔软。其化合物有毒。英文名：Thallium，是无味无臭的金属，其盐和淀粉、糖、甘油与水混合即能制造一种“款待”老鼠的灭鼠剂。
化学符号来源于其光谱谱线的嫩绿色，是根据希腊文“thallos”，意为“绿色的嫩枝”。铊在地壳中的含量约为十万分之三，以低浓度分布在长石、云母和铁、铜的硫化物矿中，独立的铊矿很少。
铊的毒性高于铅和汞。铊化合物广泛应用于工业生产中。 中毒表现：下肢麻木或疼痛、腰痛、脱发、头痛、精神不安、肌肉痛、手足颤动、走路不稳等。

## Slide 43
谢 谢!